古河大芯径光纤熔接机S178LDF

产品简介：

Fitel S178 LDF大直径光纤熔接机是古河电工针对大直径（双包层）光纤熔接专门开发的一款最新设备。本设备具有机身坚固紧凑、手提便携、快速熔接等设计特点，适合工业级光纤激光器生产、光无源器件生产等场合。

产品特点：

※ 适用于大直径光纤熔接，125~450μm光纤（包层直径）

※ 适用于大直径双包层光纤、多模光纤、单模光纤、色散位移光纤、非零色散位移光纤等

※ 坚固耐用、防水防尘防震、小巧轻便，快速熔接—76cm无损伤跌落试验

※ 内置锂电池，方便在生产线或者实验室移动

※ 易维护，电极更换方便---125um光纤在保证熔接精度下可以熔接5000次

※ PC接口，可把熔接程序和熔接图像导入计算机—免费电脑控制软件

※ 大容量内存，能够存储2000个熔接记录和100个熔接图像

※ 符合RoHS标准

技术参数

| 参数 | 规格和特性 |
| --- | --- |
| 适用光纤类型 | 大直径双包层光纤、多模光纤、单模光纤、色散位移光纤、非零色散位移光纤等 |
| 包层直径 | 125um~450µm |
| 涂覆层直径 | 150~2000µm |
| 光纤切割长度 | 10mm |
| 典型熔接损耗 | 单模光纤0.02dB，多模光纤0.01dB，色散位移光纤0.04dB（包层直径125µm） |
| 典型熔接时间 | 9s（单模光纤，包层直径125µm） |
| 典型加热时间 | 31s（S922/40mm热缩套管、S921/60mm热缩套管等） |
| 熔接程序 | 150种 |
| 加热程序 | 18种 |
| 热缩套管类型 | 20 / 40 / 60 mm热缩套管 |
| 熔接结果存储 | 2000组数据 |
| 尺寸 | 159 W x 231D x 130 H mm (包括减震器) |
| 重量 | 1.8 kg (无电池) |
| 显示器 | 3.5英寸彩色LCD显示器 |
| 数据接口 | Mini USB2.0 |
| 电池容量 | 一块电池可完成60次熔接和热缩 |
| 工作温度 | -10~50℃（0~5%相对湿度，无凝露） |
| 储存温度 | -40~60℃（0~95%相对湿度，无凝露） |
| 湿度 | 相对湿度0~95%(无凝露) |
| 电源 | 自动电压选择 AC 100~240V(50/60Hz) DC 10.6~12.6V |